ANEJO 14: NAVE ALMACÉN

1.	INFORMACIÓN GEOTÉCNICA.	2

2.	CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.	2

2.1.	Datos de la cimentación.	2

2.1.1.	Listado de elementos de la Cimentación.	6

2.1.2.	Listado de Vigas de Atado.	8

2.1.3.	Listado de Placas de Anclaje.	9

2.2.	Datos de la estructura metálica	10

2.2.1.	Tabla de Datos de la Obra:	10

2.2.2.	Normas y combinaciones:	10

2.2.3.	Datos de viento:	10

2.2.4.	Datos de nieve.	11

2.2.5.	Aceros en perfiles.	11

2.2.6.	Cargas en barras	12

2.2.7.	Datos de la Estructura.	14

3.	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.	16

4.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	23

# INFORMACIÓN GEOTÉCNICA.

| Parámetros geotécnicos estimados: | Cota de cimentación | 0,00 m |
| --- | --- | --- |
|  | Estrato previsto para cimentar | Arenas-Limos |
|  | Nivel freático. | >-5,00 m |
|  | Tensión admisible terreno considerada | 0,2 N/mm² |
|  | Peso especifico del terreno | (= 18 kN/m3 |
|  | Angulo de rozamiento interno del terreno | (= 30 |

# CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.

## Datos de la cimentación.

- Cota de cimentación

| Grupo | Nombre del grupo | Cota |
| --- | --- | --- |
| 0 | Cimentación | 00.0 |

- Normas consideradas

- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)

- Aceros conformados y  aceros laminados y armados: CTE

- Acciones consideradas en cimentación.

Acción de viento:	Con acción de viento

Acción de sismo:	Sin acción de sismo, debido a considerarse una obra de 					moderada importancia.

- Estados límite.

| E.L.U. de rotura. Hormigón | EHE Control de la ejecución: Normal |
| --- | --- |
| E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones | EHE Control de la ejecución: Normal |
| Tensiones sobre el terreno | Acciones características |
| Desplazamientos | Acciones características |

- Situaciones de proyecto.

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Qk | Acción variable |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
|  | (i  1) |
| p,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| a,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |
|  | (i  1) |

#### Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

- E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08.

| Situación 1: Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q) |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () | Coeficientes de combinación () |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.00 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.00 |
| Sismo (A) |  |  |  |  |

| Situación 2: Persistente o transitoria con dos o más acciones variables (Q) |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () | Coeficientes de combinación () |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.60 | 0.90 | 0.90 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.60 | 0.90 | 0.90 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.60 | 0.90 | 0.90 |
| Sismo (A) |  |  |  |  |

| Situación 3: Sísmica |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () | Coeficientes de combinación () |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| Sismo (A) | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00(*) |

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.

- Tensiones sobre el terreno.

- Se ha proyectado según una tensión admisible del terreno de 0,2 N/mm2.

- Desplazamientos

| Situación 1: Acciones variables sin sismo |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Viento (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Sismo (A) |  |  |

| Situación 2: Sísmica |
| --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.00 | 1.00 |
| Sobrecarga (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Viento (Q) | 0.00 | 0.00 |
| Nieve (Q) | 0.00 | 1.00 |
| Sismo (A) | -1.00 | 1.00 |

- Materiales utilizados

#### Hormigones

| Elemento | Hormigón | Plantas | Fck (N/mm2) | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forjados | HA-25 , Control Estadístico | Todas | 25,5 | 1.50 |
| Cimentación | HA-25 , Control Estadístico | Todas | 25,5 | 1.50 |
| Pilares y pantallas | HA-25 , Control Estadístico | Todas | 25,5 | 1.50 |

#### Aceros por elemento y posición

#### Aceros en barras

| Elemento | Posición | Acero | Fyk (N/mm2) | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares y pantallas | Barras(verticales) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Estribos(Horizontales) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
| Vigas | Negativos(superior) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Positivos(inferior) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Montaje(superior) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Piel(lateral) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Estribos | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
| Forjados | Punzonamiento | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Negativos(superior) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Positivos(inferior) | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Nervios negativos | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
|  | Nervios positivos | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
| Elementos de cimentación |  | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |
| Vigas centradoras y de atado |  | B 400 S , Control Normal | 407,7 | 1.15 |

#### Aceros en perfiles

| Tipo acero | Acero | Lim. elástico (N/mm2) | Módulo de elasticidad (N/mm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceros conformados | S235 | 240 | 210000 |
| Aceros laminados | S275 | 260 | 210000 |
| Acero de pernos | A-4D (liso) | 240 | 210000 |

### Listado de elementos de la Cimentación.

1.- Descripción

| Referencias | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- |
| 1, 5, 12, 16 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 72.5 cm Ancho inicial Y: 110.0 cm Ancho final X: 72.5 cm Ancho final Y: 110.0 cm Ancho zapata X: 145.0 cm Ancho zapata Y: 220.0 cm Canto: 65.0 cm | Sup X: 14Ø12 c/ 17 Sup Y: 9Ø12 c/ 17 Inf X: 14Ø12 c/ 17 Inf Y: 9Ø12 c/ 17 |
| 3, 14 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 70.0 cm Ancho inicial Y: 132.5 cm Ancho final X: 70.0 cm Ancho final Y: 132.5 cm Ancho zapata X: 140.0 cm Ancho zapata Y: 265.0 cm Canto: 75.0 cm | Sup X: 18Ø12 c/ 15 Sup Y: 10Ø12 c/ 15 Inf X: 18Ø12 c/ 15 Inf Y: 10Ø12 c/ 15 |
| 7, 10 | Zapata rectangular excéntrica Ancho inicial X: 85.0 cm Ancho inicial Y: 85.0 cm Ancho final X: 85.0 cm Ancho final Y: 85.0 cm Ancho zapata X: 170.0 cm Ancho zapata Y: 170.0 cm Canto: 65.0 cm | Sup X: 11Ø12 c/ 17 Sup Y: 11Ø12 c/ 17 Inf X: 11Ø12 c/ 17 Inf Y: 11Ø12 c/ 17 |

2.- Medición

| Referencias: 1, 5, 12 y 16 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (Kg) | 14x1.64 14x1.46 | 22.96 20.38 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (Kg) | 9x2.10 9x1.86 | 18.90 16.78 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (Kg) | 14x1.64 14x1.46 | 22.96 20.38 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (Kg) | 9x2.10 9x1.86 | 18.90 16.78 |
| Totales | Longitud (m) Peso (Kg) | 83.72 74.32 | 74.32 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (Kg) | 92.09 81.75 | 81.75 |

| Referencias: 3 y 14 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (Kg) | 18x1.59 18x1.41 | 28.62 25.41 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (Kg) | 10x2.55 10x2.26 | 25.50 22.64 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (Kg) | 18x1.59 18x1.41 | 28.62 25.41 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (Kg) | 10x2.55 10x2.26 | 25.50 22.64 |
| Totales | Longitud (m) Peso (Kg) | 108.24 96.10 | 96.10 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (Kg) | 119.06 105.71 | 105.71 |

| Referencias: 7 y 10 |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø12 |  |
| Parrilla inferior - Armado X | Longitud (m) Peso (Kg) | 11x1.60 11x1.42 | 17.60 15.63 |
| Parrilla inferior - Armado Y | Longitud (m) Peso (Kg) | 11x1.83 11x1.62 | 20.13 17.87 |
| Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) Peso (Kg) | 11x1.60 11x1.42 | 17.60 15.63 |
| Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) Peso (Kg) | 11x1.83 11x1.62 | 20.13 17.87 |
| Totales | Longitud (m) Peso (Kg) | 75.46 67.00 | 67.00 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (Kg) | 83.01 73.70 | 73.70 |

3.-Resumen de la Medición.  (Se incluyen mermas de acero)

|  | B 400 S, CN (Kg) | Hormigón (m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø12 | HA-25, Control estadístico | Limpieza |
| Referencias: 1, 5, 12 y 16 | 4x81.75 | 4x2.07 | 4x0.32 |
| Referencias: 3 y 14 | 2x105.71 | 2x2.78 | 2x0.37 |
| Referencias: 7 y 10 | 2x73.70 | 2x1.88 | 2x0.29 |
| Totales | 685.82 | 17.62 | 2.60 |

### Listado de Vigas de Atado.

1.- Descripción

| Referencias | Tipo | Geometría | Armado |
| --- | --- | --- | --- |
| [5 - 10], [1 - 7], [7 - 12], [10 - 16] | C.2 | Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm | Superior: 2 Ø16 Inferior: 2 Ø16 Estribos: 1xØ8 c/ 30 |
| [3 - 5], [1 - 3], [12 - 14], [14 - 16] | C.2 | Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm | Superior: 2 Ø16 Inferior: 2 Ø16 Estribos: 1xØ8 c/ 30 |

.2.- Medición

| Referencias: [5 - 10], [1 - 7], [7 - 12] y [10 - 16] |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø16 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.32 2x8.40 | 10.64 16.79 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x5.32 2x8.40 | 10.64 16.79 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 12x1.41 12x0.56 |  | 16.92 6.68 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 16.92 6.68 | 21.28 33.58 | 40.26 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 18.61 7.35 | 23.41 36.94 | 44.29 |

| Referencias: [3 - 5], [1 - 3], [12 - 14] y [14 - 16] |  | B 400 S, CN | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de armado |  | Ø8 | Ø16 |  |
| Armado viga - Armado inferior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.82 2x6.03 | 7.64 12.06 |
| Armado viga - Armado superior | Longitud (m) Peso (kg) |  | 2x3.82 2x6.03 | 7.64 12.06 |
| Armado viga - Estribo | Longitud (m) Peso (kg) | 8x1.41 8x0.56 |  | 11.28 4.45 |
| Totales | Longitud (m) Peso (kg) | 11.28 4.45 | 15.28 24.12 | 28.57 |
| Total con mermas (10.00%) | Longitud (m) Peso (kg) | 12.41 4.90 | 16.81 26.53 | 31.43 |

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

|  | B 400 S, CN (Kg) | Hormigón (m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø8 | Ø16 | Total | HA-25, Control estadístico | Limpieza |
| Referencias: [5 - 10], [1 - 7], [7 - 12] y [10 - 16] | 4x7.35 | 4x36.94 | 177.16 | 4x0.49 | 4x0.12 |
| Referencias: [3 - 5], [1 - 3], [12 - 14] y [14 - 16] | 4x4.90 | 4x26.53 | 125.72 | 4x0.33 | 4x0.08 |
| Totales | 49.00 | 253.88 | 302.88 | 3.28 | 0.82 |

### Listado de Placas de Anclaje.

1.- Descripción

| Referencias | Placa base | Disposición | Rigidizadores | Pernos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 5, 12, 16 | Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x5.0) | 6Ø20 mm L=45 cm Gancho a 180 grados |
| 3, 14 | Ancho X: 400 mm Ancho Y: 550 mm Espesor: 20 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) | 6Ø22 mm L=55 cm Gancho a 180 grados |
| 7, 10 | Ancho X: 300 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x5.0) | 6Ø16 mm L=45 cm Gancho a 180 grados |

2.- Medición

Medición de pernos de placas de anclaje

| Pilares | Pernos | Acero | Longitud m | Peso Kp | Totales m | Totales Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 5, 12, 16 | 24Ø20 mm L=74 cm | A-4D (liso) | 24 x 0.74 | 24 x 1.82 |  |  |
| 3, 14 | 12Ø22 mm L=86 cm | A-4D (liso) | 12 x 0.86 | 12 x 2.58 |  |  |
| 7, 10 | 12Ø16 mm L=68 cm | A-4D (liso) | 12 x 0.68 | 12 x 1.08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 36.24 | 87.46 |
| Totales |  |  |  |  | 36.24 | 87.46 |

Medición de placas de anclaje

| Pilares | Acero | Peso Kp | Totales Kp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 5, 12, 16 | S275 | 4 x 27.87 |  |
| 3, 14 | S275 | 2 x 38.78 |  |
| 7, 10 | S275 | 2 x 16.49 |  |
|  |  |  | 222.00 |
| Totales |  |  | 222.00 |

## Datos de la estructura metálica

### Tabla de Datos de la Obra:

Separación entre pórticos: 5.00 m.

Con cerramiento en cubierta

- Peso del cerramiento: 1,5 N/mm2

- Sobrecarga del cerramiento: 0,8 N/mm2

Con cerramiento en laterales

- Peso del cerramiento: 1,0 N/mm2

### Normas y combinaciones:

| Perfiles conformados | CTE |
| --- | --- |
| Perfiles laminados | CTE |
| Desplazamientos | CTE |

### Datos de viento:

Según CTE DB-SE AE (España)

-Zona eólica: B

-Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

-Profundidad nave industrial: 10.00

-Sin huecos.

-Hipótesis aplicadas:

1 - 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J

2 - 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J

3 - 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J

4 - 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J

5 - 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J

6 - 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J

7 - 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J

8 - 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J

9 - 90 grados. Presión en las zonas B, I

10 - 90 grados. Presión en las zonas C, I

11 - 270 grados. Presión en las zonas A, F, G

12 - 270 grados. Presión en las zonas B, H

13 - 270 grados. Presión en las zonas B, I

14 - 270 grados. Presión en las zonas C, I

### Datos de nieve.

Según NTE:

-Zona de clima invernal: 5

-Altitud topográfica: 250.00 m

-Cubierta con resaltos

-Exposición al viento: Normal

-Hipótesis aplicadas:

1 - Sobrecarga de nieve 1

2 - Sobrecarga de nieve 2

3 - Sobrecarga de nieve 3

### Aceros en perfiles.

| Tipo acero | Acero | Lim. elástico N/mm2 | Módulo de elasticidad N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceros Conformados | S235 | 239,7 | 210000 |
| Aceros Laminados | S235 | 239,7 | 210000 |

| Datos de pórticos |
| --- |
| Pórtico | Tipo exterior | Geometría | Tipo interior |
| 1 | Dos aguas | Luz izquierda: 3.50 m. Luz derecha: 3.50 m. Alero izquierdo: 4.00 m. Alero derecho: 4.00 m. Altura cumbrera: 5.50 m. | Pórtico rígido |

| Datos de correas de cubierta |
| --- |
| Parámetros de cálculo | Descripción de correas |
| Límite flecha: L / 250 Número de vanos: Tres o más vanos Tipo de fijación: Fijación rígida | Tipo de perfil: CF-120x2.0 Separación: 1.00 m. Tipo de Acero: S235 |
| Comprobación |
| El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. Porcentajes de aprovechamiento: - Tensión: 62.48 % - Flecha: 75.72 % |

| Datos de correas laterales |
| --- |
| Parámetros de cálculo | Descripción de correas |
| Límite flecha: L / 250 Número de vanos: Un vano Tipo de fijación: Fijación rígida | Tipo de perfil: UPN-140 Separación: 3.00 m. Tipo de Acero: S235 |
| Comprobación |
| El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. Porcentajes de aprovechamiento: - Tensión: 49.93 % - Flecha: 70.67 % |

| Medición de correas |
| --- |
| Tipo de correas | Nº de correas | Peso lineal N/m | Peso superficial N/mm2 |
| Correas de cubierta | 10 | 3,86 | 0,55 |
| Correas laterales | 4 | 6,40 | 0,91 |

### Cargas en barras

| Barra | Hipótesis | Tipo | Posición | Valor | Orientación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar | Carga permanente | Uniforme | --- | 0.08 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 90 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.25 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 90 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas A, F, G | Uniforme | --- | 0.37 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas B, H | Uniforme | --- | 0.25 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.25 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | Carga permanente | Uniforme | --- | 0.08 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.14 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Uniforme | --- | 0.24 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Pilar | 90 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.25 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 90 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas A, F, G | Uniforme | --- | 0.37 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas B, H | Uniforme | --- | 0.25 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.25 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Pilar | 270 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | Carga permanente | Uniforme | --- | 0.09 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de uso | Uniforme | --- | 0.04 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.21 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.08 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.09 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.19 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.08 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.09 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.00/0.71 (R) | 0.12 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.71/1.00 (R) | 0.22 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.00/0.71 (R) | 0.12 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.71/1.00 (R) | 0.22 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 90 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 90 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas A, F, G | Faja | 0.00/0.71 (R) | 0.36 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas A, F, G | Faja | 0.71/1.00 (R) | 0.42 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas B, H | Uniforme | --- | 0.22 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de nieve 1 | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de nieve 2 | Uniforme | --- | 0.08 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de nieve 3 | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | Carga permanente | Uniforme | --- | 0.09 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de uso | Uniforme | --- | 0.04 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.00/0.71 (R) | 0.12 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.71/1.00 (R) | 0.22 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.00/0.71 (R) | 0.12 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 0 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.71/1.00 (R) | 0.22 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.21 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.08 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas F, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.09 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.19 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 1 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.08 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.00/0.29 (R) | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 180 grados. Presión del tipo 2 en las zonas G, H, I, J | Faja | 0.29/1.00 (R) | 0.09 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | 90 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 90 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas A, F, G | Faja | 0.00/0.71 (R) | 0.36 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas A, F, G | Faja | 0.71/1.00 (R) | 0.42 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas B, H | Uniforme | --- | 0.22 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas B, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | 270 grados. Presión en las zonas C, I | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EXB: (0.00, 0.00, 1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de nieve 1 | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de nieve 2 | Uniforme | --- | 0.15 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |
| Cubierta | Sobrecarga de nieve 3 | Uniforme | --- | 0.08 Tn/m | EG: (0.00, 0.00, -1.00) |

Descripción de las abreviaturas:

R   : Posición relativa a la longitud de la barra.

EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.

EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.

### Datos de la Estructura.

1.- Nudos

2.- Barras: Características Mecánicas

3.- Barras: Materiales Utilizados

4.- Barras: Descripción

1.- Nudos

| Nudos | Coordenadas (m) | Coacciones | Vínculos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | DX | DY | DZ | GX | GY | GZ | V0 | EP | DX/DY/DZ Dep. |  |
| 1 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 2 | 10.000 | 0.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 3 | 10.000 | 3.500 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 4 | 10.000 | 3.500 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 5 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 6 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 7 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 8 | 15.000 | 0.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 9 | 15.000 | 3.500 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 10 | 15.000 | 7.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 11 | 15.000 | 7.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 12 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 13 | 20.000 | 0.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 14 | 20.000 | 3.500 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 15 | 20.000 | 3.500 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| 16 | 20.000 | 7.000 | 0.000 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | Empotrado |
| 17 | 20.000 | 7.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Empotrado |

2.- Barras: Características Mecánicas

| Descripción | Inerc.Tor. | Inerc.y | Inerc.z | Sección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cm4 | cm4 | cm4 | cm2 |
| Acero, IPE-180, Perfil simple (IPE) | 5.060 | 1320.000 | 101.000 | 23.900 |
| Acero, IPE-200, Perfil simple (IPE) | 6.670 | 1940.000 | 142.000 | 28.500 |
| Acero, IPE-300, Perfil simple (IPE) | 20.100 | 8360.000 | 604.000 | 53.800 |

3.- Barras: Materiales Utilizados

| Material | Mód.elást. | Mód.el.trans. | Lím.elás.\Fck | Co.dilat. | Peso espec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( N/mm2) | ( N/mm2) | ( N/mm2) | (m/m°C) | (N/dm3) |
| Acero (S275) | 210000.00 | 80769.231 | 280.600 | 1.2e-005 | 0.78 |

4.- Barras: Descripción

| Barras | Material | Perfil | Peso | Volumen | Longitud | Co.pand.xy | Co.pand.xz | Dist.arr.sup. | Dist.arr.inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kp) | (m3) | (m) |  |  | (m) | (m) |
| 1/2 | Acero (S275) | IPE-300 (IPE) | 168.93 | 0.022 | 4.00 | 0.35 | 0.70 | - | - |
| 2/4 | Acero (S275) | IPE-180 (IPE) | 71.44 | 0.009 | 3.81 | 0.20 | 1.00 | - | - |
| 3/4 | Acero (S275) | IPE-300 (IPE) | 232.28 | 0.030 | 5.50 | 0.35 | 0.70 | - | - |
| 6/4 | Acero (S275) | IPE-180 (IPE) | 71.44 | 0.009 | 3.81 | 0.20 | 1.00 | - | - |
| 5/6 | Acero (S275) | IPE-300 (IPE) | 168.93 | 0.022 | 4.00 | 0.35 | 0.70 | - | - |
| 7/8 | Acero (S275) | IPE-200 (IPE) | 89.49 | 0.011 | 4.00 | 0.35 | 0.70 | - | - |
| 8/9 | Acero (S275) | IPE-180 (IPE) | 71.44 | 0.009 | 3.81 | 0.20 | 1.00 | - | - |
| 11/9 | Acero (S275) | IPE-180 (IPE) | 71.44 | 0.009 | 3.81 | 0.20 | 1.00 | - | - |
| 10/11 | Acero (S275) | IPE-200 (IPE) | 89.49 | 0.011 | 4.00 | 0.35 | 0.70 | - | - |
| 12/13 | Acero (S275) | IPE-300 (IPE) | 168.93 | 0.022 | 4.00 | 0.35 | 0.70 | - | - |
| 13/15 | Acero (S275) | IPE-180 (IPE) | 71.44 | 0.009 | 3.81 | 0.20 | 1.00 | - | - |
| 14/15 | Acero (S275) | IPE-300 (IPE) | 232.28 | 0.030 | 5.50 | 0.35 | 0.70 | - | - |
| 17/15 | Acero (S275) | IPE-180 (IPE) | 71.44 | 0.009 | 3.81 | 0.20 | 1.00 | - | - |
| 16/17 | Acero (S275) | IPE-300 (IPE) | 168.93 | 0.022 | 4.00 | 0.35 | 0.70 | - | - |

# PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 0

- OBJETO

La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

Las mismas están detalladas las secciones del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6, que a continuación se van a justificar

Por ello se demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. Además la correcta aplicación del conjunto del Documento Básico DB SI, supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".

Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes:

- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, Mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

- El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y Procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso  industrial:

  - Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la carga de fuego total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3 x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que este CTE establece para el uso correspondiente.

  - Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.

|  | 0.- DATOS DEL PROYECTO: PROY. DE EDIFICACIÓN: Proyecto se desarrolla FASE DE BÁSICO Y EJECUCIÓN. |
| --- | --- |
|  | 0.2. TIPO DE ACTUACIÓN: Almacén maquinaria |
|  | NÚMERO DE PLANTAS. 1 Planta diáfana. |
|  | REFERENCIA DE USOS: Relación de Superficies construidas por usos y niveles es: NAVE-ALMACEN SUPERFICIE ÚTIL : 70 m² Altura Máxima: 5.5 m |
|  | DATOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO: ALTURA DE EVACUACIÓN................................................(( 5,5 m. TIPO DE ESTRUCTURA: - ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES............... Estructura Metálica de perfil IPE y Muros de carga, realizados con bloques huecos de hormigón. ELEMENEESTRUCTURALES SECUNDARIOS............ Solera de hormigón en masa HM-20, para el solado TIPO DE CERRAMIENTOS: EXTERIORES: ............................................................ Muros de bloque hueco de hormigón. DIVISORIOS INTERIORES ........................................ No procede. |
|  | 1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. |
|  | La construcción consta de dos sectores de incendios, según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección: SECTOR 1: (Uso Almacén).................................................. 70 m². |
|  | SECTOR Superficie construida (m2) Uso Previsto (1) Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3) Norma Proyecto Norma Proyecto Sector 1: ALMACEN 500 70 GENERAL EI-120 EI-120 (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. (3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. -Sectores sobre rasante con altura de evacuación: Resistencia al Fuego(R.) Altura Evacuación h <=15m: h = 5,5 m .............................................. ( EI 30. Se ha considerado la acción del fuego sector de riesgo bajo, en el que únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo. - Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. Situación del elemento Revestimiento De techos y paredes De suelos Norma Proyecto Norma Proyecto Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 Escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 |

- DOCUMENTO BÁSICO DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR.

|  | 1. MEDIANERIAS y FACHADAS. |
| --- | --- |
|  | El riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están separados la distancia mínima d= 0,50 m, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Pero la edificación que nos ocupa, se encuentra aislada. α .............. 180’00 º ( d ............... 0’50 m. |
|  | Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por las fachadas, estas tienen al menos un REI 30 en una franja de 1’00 m de altura, medida sobre el plano de la fachada. 1. CUBIERTAS. No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes, por lo que se prescribe ninguna condición |

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 3: EVACUACIÓN.

| 1. | COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. |
| --- | --- |
|  | En el presente proyecto no están previstos establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia, uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie sea mayor de 1.500 m2, por lo que no se requiere ninguna condición especial. |
| 2. | CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. |
|  | Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil: USO PREVISTO: ..............................ALMACEN ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD: ...........NO ESPECÍFICA OCUPACIÓN (m²/persona): ..............OCUPACIÓN DE 40 m2/persona. OCUPACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO: Normalmente siempre estará trabajando 1 persona en el mantenimiento de la maquinaria y ocasionalmente se precisará la ayuda de 2 personas. |
| 3 | NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. |
|  | A continuación, se indica el número de salidas que se prevén, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. Como la ocupación total no excede de 100 personas en el conjunto del mismo, se puede proyectar una salida, pero se dispondrán de dos salidas, una que comunica con el recinto exterior y otra de acceso a la nave. La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exceden los 25 m., puesto que las longitudes máximas de la nave son de 10 m., y en el caso del recinto exterior 20 m. |
| 4. | DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN |
|  | El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.: Puerta: la edificación dispone de dos puertas: de como mínimo 0.8 m de longitud. Concretamente las dimensiones son de : Puerta acceso a la nave: 3 m. ( 2.10 m. Puerta acceso a recinto: 3 m. ( 1.50 m. |
| 5. | PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. |
|  | NO DISPONE LA CONSTRUCCIÓN. |
| 6. | PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUCIÓN. |
|  | Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: |
| 7. | SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. |
| 8. | CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. |
|  | NO DISPONE LA CONSTRUCCIÓN. |

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS.

| 1. | DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO |
| --- | --- |
|  | El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. |
|  | USO PREVISTO:................................EN GENERAL. INSTALACIÓN:................................. EXTINTORES PORTÁTILES. CONDICIONES: ............................. Uno de eficacia 21A -113B: NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 1 para cada Sector de incendio a una altura sobre el suelo menor de 1,70 m. Según la Normativa que dice la tabla 1.1: Cada 15 m de recorrido en cada planta. En las Zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la sección 1 de este DB. |
| 2. | SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. |
|  | Para los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se han previsto señales diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son: a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Las que se diseñan fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. |

Las salidas son fácilmente visibles desde cualquier punto del recinto y los ocupantes están familiarizados con el edificio, ya que trabajan en él, no se considera necesaria la señalización de la salida, al igual que ocurre con los medios de protección (extintores).

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS.

| 1. | CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. |
| --- | --- |
|  | APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS El vial de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las siguientes características: anchura mínima libre ...............................3’50 m altura mínima libre o galibo ....................4’50 m. capacidad portante del vial .................. 20’00 kN/m² No existen tramos curvos del carril de rodadura |

Dado el carácter aislado de la edificación, se dispondrán de grandes espacios y radios de maniobra

Durante la intervención de los bomberos.

- DOCUMENTO BÁSICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

|  | GENERALIDADES. |
| --- | --- |
|  | La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en la construcción afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. |
|  | En la presente memoria se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo. Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. |
|  | También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. |
|  | ELEMENTOS ESTRUTURALES PRINCIPALES. |
|  | Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal de la construcción, es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura USO DEL SECTOR: .................................. R 30 |

# INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

La potencia total instalada en la presente instalación, es la suma de los siguientes apartados:

ALUMBRADO	                           2 fluorescentes x 60 W =	        120 W.

OTROS USOS	Toma de corriente =	1.500 W.

Potencia total	1.620 W.

La Potencia Total Demandada para la presente instalación, teniendo en cuenta un 90% como coeficiente de simultaneidad tanto para Alumbrado, Fuerza Motriz y otros usos, es de:

Pot. Total Demanda = Pot. Alumbrado + Pot. Otros usos = (120 W x 0,9) + (1.500 W x 0,9) = 1.458 W.

La energía eléctrica se suministrará de la red.