ANEJO 7: DISEÑO AGRONÓMICO

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE AGUA	2

2.1.	Cálculo de la Evapotranspiración de referencia (ETo)	2

2.2.	Elección Kc	3

2.3.	Necesidades netas para riego localizado	5

2.4.	Necesidades totales para riego localizado	6

2.5.	Necesidades netas para riego por difusión.	11

2.6.	Necesidades totales para riego por difusión.	11

2.7.	Elección de emisores.	13

2.7.1.	Goteros.	13

2.7.2.	Difusores	16

2.8.	Cálculo del tiempo de riego para los aspersores y difusores.	16

2.9.	Cálculo del tiempo de riego para los goteros de los árboles que están dentro de los parterres regados por aspersión.	18

2.10.	Cálculo del tiempo de riego para los sectores regados por goteo.	18

2.11.	Caudales totales aportados en cada sector.	22

# INTRODUCCIÓN

En este anejo se realizará la planificación agronómica del riego, a partir de las necesidades de agua de las diferentes especies de plantas y de acuerdo con las características del suelo, para obtener la dosis de riego, el tiempo e intervalo de riego, el número de sectores o posturas de riego, y el caudal necesario.

Así mismo, también se establecerá  el tipo y disposición de los difusores y goteos necesarios en las distintas zonas del parque.

El agua para riego se obtendrá de la red de agua potable del municipio, abastecida por la empresa “Aquagest levante, S.A.”, cuyo análisis podemos observar en el Anejo 6 del presente documento. Nos proporciona un caudal de 13 m³/h con una presión de servicio de 4 kg/cm². Se regará durante la noche.

Se han establecido seis sectores de riego, en función de la distribución de superficies y plantas, además de mejorar la comodidad en su mantenimiento. Si los hubiésemos determinado con respecto a nuestras necesidades, serian:

Nt parque = 1,46 m³/h…………………Ns = Nt/Qpropornado = 0,14 = 1 sector.

# DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE AGUA

## Cálculo de la ETo

La evapotranspiración de referencia (ETo) ha sido obtenida del SIAR de la Generalitat Valenciana. se ha hecho la media de la ETo mensual según el método de Penman - Monteith de los últimos 10 años, obteniendo los siguientes valores:

| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET fao | 1,12 | 1,48 | 2,68 | 3,49 | 4,25 | 5,28 | 5,39 | 4,96 | 3,81 | 2,35 | 1,34 | 1,14 |

Se dividirá el parque en diversos sectores para el diseño hidráulico. La existencia de distintas áreas bien diferenciadas y con distintas necesidades de riego, da lugar a calcular para cada grupo de especies las necesidades de riego.

Las necesidades de riego netas se calculan con las necesidades del mes de máxima demanda. Las necesidades de riego durante el resto del año condicionan el programa de riego a elaborar.

Nn = ETc – Pe – (G - (W

Donde:

Nn: necesidades hídricas netas (mm/día)

ETc: evapotranspiración del cultivo (mm/día)

Pe: precipitación efectiva (mm/día)

(G: aporte hídrico capilar (mm/día)

(W: variación de la humedad del suelo entre dos riegos consecutivos (mm/día)

## Elección Kc

La elección del coeficiente de cultivo (Kc) vendrá determinado por las características de las especies vegetales utilizadas en el parque. Debido a la gran variedad de plantas que vamos a utilizar en nuestro parque público, emplearemos dos coeficientes de cultivo diferentes: uno para las zonas de césped y arbustos, y otro para las necesidades hídricas de los árboles. La variedad de árboles y su distribución no permite utilizar uno para cada especie, por lo que utilizaremos uno genérico para todos.

- Zonas de césped   (  Kc = 1

- Zonas de árboles  (  Kc = 0,75

Como el cálculo de las necesidades de riego se realiza para el mes de máxima demanda, en este caso Julio con 5,39 mm/día, la ETc sería:

ETc1 = 5,39 * 1 = 5,39 mm/día

ETc2 = 5,39 * 0,75 = 4,04 mm/día

Ya que la ETc = ETo * Kc

Pero al tratarse de riego localizado, se utiliza la evapotranspiración de diseño (ETd), la cual se calcula corrigiendo la ETc mediante una serie de factores:

ETd = ETc * K1 * K2 * K3

K1: Corrección por efecto de la localización

Esta corrección por efecto de la localización se obtiene de la media de los valores centrales de cuatro fórmulas que la relacionan con el área sombreada por la copa respecto al marco de plantación. Pero debido a que no hay un marco de plantación fijo y a la diversidad de áreas sombreadas que se producirían, no se debe aplicar este factor de corrección en nuestro caso.

K2: Corrección por efecto de la variabilidad climática

La corrección por efecto de la variabilidad climática consiste en aplicar un coeficiente mayorante para abarcar las posibles fluctuaciones en el clima, ya que la ETc que hemos obtenido es la de un año medio. Este coeficiente mayorante, en climas áridos y mediterráneos, tiene un valor de K2 = 1,2.

K3: Corrección por efecto de la advección

La advección es el proceso de energía horizontal y este coeficiente lo que tiene en cuenta es el efecto de la superficie que rodea a la parcela en la que nosotros estamos trabajando. Vamos a tomar un valor de K3 = 1, considerando, por tanto, que las parcelas colindantes no están afectando a la nuestra.

Con estos valores ya podemos calcular la ETd de cada mes, utilizando para este cálculo la fórmula antes mencionada:

- Zonas de árboles (Kc = 0,75)

| Mes | ETo | Kc | ETc | K2 | K3 | ETd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 1,12 | 0,75 | 0,84 | 1,2 | 1 | 1,01 |
| Febrero | 1,48 | 0,75 | 1,11 | 1,2 | 1 | 1,33 |
| Marzo | 2,68 | 0,75 | 2,01 | 1,2 | 1 | 2,41 |
| Abril | 3,49 | 0,75 | 2,62 | 1,2 | 1 | 3,14 |
| Mayo | 4,25 | 0,75 | 3,19 | 1,2 | 1 | 3,83 |
| Junio | 5,28 | 0,75 | 3,96 | 1,2 | 1 | 4,75 |
| Julio | 5,39 | 0,75 | 4,04 | 1,2 | 1 | 4,85 |
| Agosto | 4,96 | 0,75 | 3,72 | 1,2 | 1 | 4,46 |
| Septiembre | 3,81 | 0,75 | 2,86 | 1,2 | 1 | 3,43 |
| Octubre | 2,35 | 0,75 | 1,76 | 1,2 | 1 | 2,12 |
| Noviembre | 1,34 | 0,75 | 1,01 | 1,2 | 1 | 1,21 |
| Diciembre | 1,14 | 0,75 | 0,86 | 1,2 | 1 | 1,03 |

- Zonas de césped (Kc = 1)

| Mes | ETo | Kc | ETc | K2 | K3 | ETd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 1,12 | 1 | 1,12 | 1,2 | 1 | 1,34 |
| Febrero | 1,48 | 1 | 1,48 | 1,2 | 1 | 1,78 |
| Marzo | 2,68 | 1 | 2,68 | 1,2 | 1 | 3,22 |
| Abril | 3,49 | 1 | 3,49 | 1,2 | 1 | 4,19 |
| Mayo | 4,25 | 1 | 4,25 | 1,2 | 1 | 5,10 |
| Junio | 5,28 | 1 | 5,28 | 1,2 | 1 | 6,34 |
| Julio | 5,39 | 1 | 5,39 | 1,2 | 1 | 6,47 |
| Agosto | 4,96 | 1 | 4,96 | 1,2 | 1 | 5,95 |
| Septiembre | 3,81 | 1 | 3,81 | 1,2 | 1 | 4,57 |
| Octubre | 2,35 | 1 | 2,35 | 1,2 | 1 | 2,82 |
| Noviembre | 1,34 | 1 | 1,34 | 1,2 | 1 | 1,61 |
| Diciembre | 1,14 | 1 | 1,14 | 1,2 | 1 | 1,37 |

## Necesidades netas para riego localizado

Las necesidades de agua netas de cultivo en riego localizado se calculan mediante la siguiente expresión matemática:

Nn = ETd – Pe – (G - (W

Pero en el mes de máximas necesidades, por nuestras condiciones climáticas, tanto la precipitación efectiva (Pe) como el aporte capilar ((G) y la variación de humedad del suelo entre los dos riegos ((W), suelen ser despreciables. Por tanto, las necesidades netas serán igual a la evapotranspiración de diseño en el mes de máximas necesidades.

Nn = ETd = 4,85 mm/día

## Necesidades totales para riego localizado

Para calcular las necesidades totales hídricas que  se necesitaran para el riego localizado, hay que tener en cuenta las condiciones en las que se desarrollaran las especies vegetales, es decir, las condiciones del medio.

Nt = Nn / Eft

Siendo:

Nt: necesidades hídricas totales (mm/día)

Nn: necesidades hídricas netas (mm/día)

Eft: eficiencia total

Donde:  Eft = Efu * (min Efp, Efs)

Siendo:

Efu: eficiencia de uniformidad

Efp: eficiencia de percolación

Efs: eficiencia de salinidad

Vamos a tomar:

- una eficacia de uniformidad del 90 % (Efu = 0,9), debido a que nuestras condiciones de cultivo son de una separación de goteros mayor de 1 m., menos de 3 emisores por planta, topografía uniforme e inclinación del terreno menor al 2%

| EMISOR | EMISORES POR PLANTA | TOPOGRAFÍA Y PENDIENTE (i) | CU |
| --- | --- | --- | --- |
| Goteros espaciados más de 1 metro | Más de 3 | Uniforme (i<2%) Uniforme (i>2%) u ondulada | 0,90 – 0,95 0,85 – 0,90 |
|  | Menos de 3 | Uniforme (i<2%) Uniforme (i>2%) u ondulada | 0,85 – 0,90 0,80 – 0,90 |
| Goteros espaciados menos de 1 m, mangueras y cintas de exudación | Uniforme (i<2%) Uniforme (i>2%) u ondulada | 0,80 – 0,90 0,70 – 0,85 |
| Difusores y microaspersores | Uniforme (i<2%) Uniforme (i>2%) u ondulada | 0,90 – 0,95 0,85 – 0,90 |

- una eficacia de percolación de 1 (Efp = 0,95), debido a que es un suelo de textura franco-arcillo-arenosa y de una profundidad entre 0,75 y 1,5 m.

| CLIMAS ÁRIDOS |
| --- |
| Profundidad radicular (cm) | Textura |
|  | Gravosa | Gruesa | Media | Fina |
| < 75 cm | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
| 75 a 150 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
| > 150 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| CLIMAS HÚMEDOS |
| Profundidad radicular (cm) | Textura |
|  | Gravosa | Gruesa | Media | Fina |
| < 75 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,90 |
| 75 a 150 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 0,95 |
| > 150 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |

- una eficacia de salinidad que se calcula mediante la siguiente fórmula:

Efs = 1 – RL

Siendo:

RL: requerimiento en lixiviación

Donde: RL = CEar / 2 * CEes

Siedo:

CEar: conductividad eléctrica del agua de riego = 0,8 dS/m

CEes: conductividad máxima del extracto de saturación = 8 dS/m

Por tanto:

RL = 0,8 / 2 * 8 = 0,05

Y:

Efs = 1 – 0,05 = 0,95

Realizando estos cálculos llegamos a que:

Eft = 0,9 * (min 0,95, 0,95) = 0,855

Y concluimos con que las necesidades hídricas totales, para el mes de máximas necesidades,  tienen un valor de:

Nt = 4,85 / 0,855 = 5,67 mm/día

Y para el resto de meses:

| Mes | Nn (mm/día) | Nt (mm/día) |
| --- | --- | --- |
| Enero | 1,01 | 1,18 |
| Febrero | 1,33 | 1,56 |
| Marzo | 2,41 | 2,82 |
| Abril | 3,14 | 3,67 |
| Mayo | 3,83 | 4,47 |
| Junio | 4,75 | 5,56 |
| Julio | 4,85 | 5,67 |
| Agosto | 4,46 | 5,22 |
| Septiembre | 3,43 | 4,01 |
| Octubre | 2,12 | 2,47 |
| Noviembre | 1,21 | 1,41 |
| Diciembre | 1,03 | 1,20 |

A la hora de calcular las necesidades hídricas de las especies vegetales de un parque hay que realizar una serie de consideraciones. Una de ellas es que de los diversos árboles, arbustos y plantas de flor que van a estar representadas en nuestro parque, no esperamos obtener cosecha alguna, ni tampoco queremos que tengan un crecimiento desmesurado, ya que eso supondría un aumento de los gastos de podas y mantenimiento; por lo que sería conveniente reducir el aporte diario de agua potable, pero siendo siempre suficiente para un desarrollo adecuado de las especies. Y de este modo contribuiríamos a un ahorro de un bien tan escaso en esta zona de España como es el agua.

Se estima que las necesidades hídricas totales para el mes de máxima demanda, se reduzcan a 1 mm/día. Asegurándonos esta cantidad un desarrollo óptimo de las especies vegetales y un consumo no excesivo de agua.

En nuestro parque nos encontramos con árboles de distintos tamaños, arbustos y plantas herbáceas. Y como se puede suponer el consumo de las distintas especies depende, y mucho, de su porte. Por ello agruparemos a los de necesidades parecidas y utilizaremos una superficie de copa arbitraria común a cada grupo.

A continuación calcularemos las necesidades de riego para cada grupo en litros de agua por planta y día:

Árboles  de porte grande

  - Diámetro medio: 7 m.

  - Superficie total (St): 38,48 m2

  - Superficie Sombreada ( Ss ): 60 % * St = 23,09 m2

  - Aporte = 1mm/día = 10 m3/ha * día.

  - Necesidades Totales:

Nt = 23

Árboles de porte mediano

  - Diámetro medio: 5,5 m.

  - Superficie total (St): 23,76 m2

  - Superficie Sombreada ( Ss ): 60 % * St = 14,25m2

  - Aporte = 1mm/día = 10 m3/ha * día.

  - Necesidades Totales:

Nt = 14,25

Arbustos

  - Diámetro medio: 3 m.

  - Superficie total (St): 7,07 m2

  - Superficie Sombreada ( Ss ): 60 % * St = 4,24 m2

  - Aporte = 1mm/día = 10 m3/ha * día.

  - Necesidades Totales:

Nt = 4,25

Cactáceas

  - Diámetro medio: 1 m.

  - Superficie total (St): 0,78 m2

  - Superficie Sombreada ( Ss ): 60 % * St = 0,47 m2

  - Aporte = 1mm/día = 10 m3/ha * día.

  - Necesidades Totales:

Nt = 0,5

## Necesidades netas para riego por difusión.

Las necesidades de agua netas de cultivo para riego por difusión  se calculan mediante la siguiente expresión matemática:

Nn = ETd – Pe – (G - (W

Pero, al igual que sucedía en el caso del riego localizado, en el mes de máximas necesidades, por nuestras condiciones climáticas, tanto la precipitación efectiva (Pe) como el aporte capilar ((G) y la variación de humedad del suelo entre los dos riegos ((W), suelen ser despreciables. Por tanto, las necesidades netas serán igual a la evapotranspiración de diseño en el mes de máximas necesidades.

Nn = ETd = 6,47 mm/día

## Necesidades totales para riego por difusión.

Para realizar el cálculo de las necesidades totales para riego por difusión, utilizaremos la siguiente fórmula:

Nt = Nn + Ps + Pev + RL  * Nn

Siendo:

Ps: pérdidas superficiales. Se estiman en un 7 % del agua aplicada en el riego.    (Ps = 0,07 * Nn).

Pev : pérdidas por evaporación de agua pulverizada. (Pev = 0,07 * Nn).

RL: requerimiento en lixiviación. (RL =0,05)

RL = CEar / 2 * CEes

RL = 0,8 / 2 * 8 = 0,05

Por tanto, para el mes de máximas necesidades será:

Nt = 6,47+ 0,07 * 6,47 + 0,05 * 6,47 + 0,05  * 6,47 = 7,57 mm/día

Y para el resto de meses:

| Mes | Nn (mm/día) | Nt (mm/día) |
| --- | --- | --- |
| Enero | 1,34 | 1,57 |
| Febrero | 1,78 | 2,08 |
| Marzo | 3,22 | 3,76 |
| Abril | 4,19 | 4,90 |
| Mayo | 5,10 | 5,97 |
| Junio | 6,34 | 7,41 |
| Julio | 6,47 | 7,57 |
| Agosto | 5,95 | 6,96 |
| Septiembre | 4,57 | 5,35 |
| Octubre | 2,82 | 3,30 |
| Noviembre | 1,61 | 1,88 |
| Diciembre | 1,37 | 1,60 |

Como podemos apreciar las necesidades totales de agua de las zonas regadas con difusores son muy elevadas, de unos 7,57 mm al día para el mes de julio. Estableceremos un consumo máximo, para el mes de mayores necesidades, de unos 7 mm/día. Esta cantidad nos permite un desarrollo óptimo del césped y, al mismo tiempo, un ahorro importante de agua.

Por lo tanto, al realizar esta reducción del 7,5 %, las necesidades totales para riego por aspersión en cada mes nos quedarían de la siguiente manera:

| Mes | Nt (mm/día) | REDUCCIÓN 7,5% |
| --- | --- | --- |
| Enero | 1,57 | 1,45 |
| Febrero | 2,08 | 1,92 |
| Marzo | 3,76 | 3,48 |
| Abril | 4,90 | 4,53 |
| Mayo | 5,97 | 5,52 |
| Junio | 7,41 | 6,86 |
| Julio | 7,57 | 7,00 |
| Agosto | 6,96 | 6,44 |
| Septiembre | 5,35 | 4,95 |
| Octubre | 3,30 | 3,05 |
| Noviembre | 1,88 | 1,74 |
| Diciembre | 1,60 | 1,48 |

## Elección de emisores.

La elección de los emisores la hemos centrado en las necesidades de cada zona. Una vez cubiertas las necesidades de agua hemos tenido en cuenta los sectores de riego definidos.

Los parterres los agruparemos por tiempo de riego, de manera que se variará el caudal de los goteros para hacer coincidir los tiempos de riego de los goteros con los tiempos de riego del césped, aportando siempre las necesidades de agua que requieren las distintas especies.

### Goteros.

Se utilizarán básicamente dos tipos de goteros, autocompensantes autopunzantes para los árboles de porte grande (6 goteros/planta) y mediano (4 goteros/planta), con la separación correspondiente según su localización. Y los autocompensantes integrados para los setos y cactáceas, con la separación y situación correspondiente, ya que para el caso de las cactáceas se colocará uno para cada cuatro plantas (0,25 goteros/planta), a continuación detallamos las características más importantes de los goteros:

- Gotero autocompensante integrado de      Qn = 2,2 l/h; PN = 2 bar.

- Gotero autocompensante autopunzante de Qn = 4 l/h; PN = 2 bar.

La clasificación que hemos hecho de los árboles es la siguiente:

- Árboles de porte grande

Los árboles de porte grande que se colocarán en nuestro parque son:

| TIPO | NOMBRE CIENTÍFICO |
| --- | --- |
| FRONDOSAS CADUCAS | Ulmus pumila |
|  | Platanus hispanica orientalis |
|  | Populus trémula |
|  | Jacaranda mimosaefolia |
|  | Tipuana tipu |
|  | Populus nigra "italica" |
|  | Chorisia speciosa |
| FRONDOSAS PERENNES | Grevillea Robusta |
|  | Ficus rubiginosa |
| CONÍFERAS (PERENNE) | Cupressus macrocarpa |

- Árboles de porte mediano

Los árboles de porte mediano que se colocarán en nuestro parque son:

| TIPO | NOMBRE CIENTÍFICO |
| --- | --- |
| FRONDOSAS CADUCAS | Cercis siliquastrum |
| FRONDOSAS PERENNES | Olea europea |
| PALMÁCEAS | Phoenix dactylifera ramificada |
|  | Phoenix dactylifera |
|  | Phoenix roebellini |
|  | Washingtonia robusta |
|  | Washingtonia filifera |
|  | Phoenix canariensis |
|  | Arecastrum |
|  | Phyllostachis |
|  | Cycas revoluta |
|  | Chamaerops humilis |

- Arbustos

Los arbustos, tanto de hoja caduca como de hoja perenne, que hemos utilizado para el diseño de nuestro parque han sido:

| TIPO | NOMBRE CIENTÍFICO |
| --- | --- |
| ARBUSTOS PERENNES | Hibiscus rosa-sinensis |
|  | Phormium tenax |
|  | Dodonea viscosa |
|  | Thymus vulgaris |
|  | Cestrum nocturnum |
|  | Lavandula officinalis |
| ARBUSTOS CADUCOS | Rosa hybrida |

- Plantas herbáceas

Las plantas herbáceas que se colocarán en nuestro parque van a depender de la época del año en la que nos encontremos. Así, hemos puesto como ejemplo varias especies tales como:

NOMBRE CIENTÍFICO

Gazania splendens

Pelargonium zonale

Strelitzia reginae

A las plantas herbáceas o flores de temporada no les vamos a proporcionar riego localizado en caso que estén situadas en parterres con césped, ya que consideramos que con el riego por difusión que le suministramos a cada parterre se cubrirían las necesidades hídricas requeridas por estas especies.

- Cactáceas y suculentas

Las plantas suculentas y las cactáceas que hemos escogido para colocar en las rocallas de nuestro parque son:

| TIPO | NOMBRE CIENTÍFICO |
| --- | --- |
| CACTÁCEAS | Mammillaria gracilis |
|  | Echinocactus grusonii |
|  | Plantas crasas |
| AGAVACEAS | Nolina |

- Árboles para formar setos

Para la formación de setos, en nuestro parque, hemos empleado solamente dos tipos de especies, que son:

NOMBRE CIENTÍFICO

Nerium oleander

Laurus nobilis

### Difusores

Se colocarán difusores de 5m de radio de alcance puesto que se adapta mejor a nuestras necesidades, ya que tenemos formas irregulares en los parterres de césped, evitando así que el agua alcance zonas no deseadas. El solape entre difusores será de alrededor al 100 % para lograr una buena homogeneidad de riego e intentar que todas las zonas reciban la misma cantidad de agua.

Dependiendo del ángulo de emisión del difusor, de la presión a la que trabaje y el radio de alcance, emitirá un caudal u otro. La presión de trabajo será 2,0 Kg/cm2 , pero como caso mas desfavorable, y con la intención de asegurar el buen funcionamiento, se ha estimado un radio de alcance de 4m por emisor, y los caudales emitidos según el ángulo de funcionamiento serán: 360º - 0.96 m3/h, 270º - 0,72m3/h, 180º - 0,48 m3/h, 90º - 0,24 m3/h.

## Cálculo del tiempo de riego para los aspersores y difusores.

Para realizar el cálculo de riego de los difusores y de los aspersores se necesitará conocer dos datos de cada parterre:

- Necesidades totales de cada parterre (Nt parterre):

Para calcular las necesidades totales de cada parterre lo único que debemos hacer es multiplicar las necesidades totales antes calculadas, por la superficie de cada parterre.

Nt parterre = Nt * S parterre

- Caudal aportado por los emisores en cada parterre (Qa parterre):

Este cálculo se realiza sumando los caudales aportados por todos los difusores o aspersores situados dentro del parterre.

Una vez conocidos estos dos datos para cada uno de los parterres se procede a realizar el cálculo del tiempo de riego (Tr), expresado en min/día:

Tr = Nt parterre / Qa parterre

Ejemplo:

SECTOR 5.

  - Parterre 5.1: 1290 m2

Necesidades totales = 7 (l/m2 * día) * 1.290 m2 = 9.030  l/día.

Se han utilizado los difusores siguientes:

48 asp  de 360º                 48x0,96 (m3/h) = 46,08 (m3/h)

7 asp  de 180º                     7x0,48 (m3/h) = 3,36 (m3/h)

Q aportado: 46,08+3,36 = 49,44 (m3/h) = 49.440 (l/h)

Tr = 9.030  (l/día) / 49.440 (l/h) = 0,18 (h/dia) → 10,95 →11 minutos/dia.

Una vez calculados los tiempos de riego de todos los parterres, se estima un tiempo medio, para que no haya parterres regados en exceso. A continuación se calcula el caudal real que se consumirá.

Q real (l/dia) = T real (min/día)* Q parterre (l/h)/60 (min/h)

Q real (l/h) = 12 * 49.440 / 60 = 9.888 (l/dia)

El resto de los parterres los calculamos en las siguientes tablas:

| Sector | Parterre | Superficie parterre (m2) | Nt | Nt parterre (l/dia) | Radio alcance (m) | Apertura boquilla | Q asp (m3/h) | nº asp | Q parterre (m3/h) | Q parterre (l/h) | Q total asp (l/h) | Tr (min/dia) | Tr real (min/dia) | Q total asp real aplicado (l/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 1290,00 | 7,00 | 9030,00 | 4 | 360 | 0,96 | 48 | 46,08 | 46080 | 49.440 | 11,0 | 12,00 | 9.888,00 |
|  |  |  |  |  | 4 | 180 | 0,48 | 7 | 3,36 | 3360,00 |  |  |  |  |
|  | 2 | 573,00 | 7,00 | 4011,00 | 4 | 360 | 0,96 | 14 | 13,44 | 13440 | 19.680 | 12,2 |  | 3.936,00 |
|  |  |  |  |  | 4 | 180 | 0,48 | 13 | 6,24 | 6240 |  |  |  |  |
|  | 3 | 428,00 | 7,00 | 2996,00 | 4 | 360 | 0,96 | 12 | 11,52 | 11520 | 13.440 | 13,4 |  | 2.688,00 |
|  |  |  |  |  | 4 | 180 | 0,48 | 4 | 1,92 | 1920 |  |  |  |  |
|  | 4 | 656,47 | 7,00 | 4595,29 | 4 | 360 | 0,96 | 14 | 13,44 | 13440 | 20.160 | 13,7 |  | 4.032,00 |
|  |  |  |  |  | 4 | 180 | 0,48 | 14 | 6,72 | 6720 |  |  |  |  |

## Cálculo del tiempo de riego para los goteros de los árboles que están dentro de los parterres regados por aspersión.

El tiempo de riego de los goteros depende únicamente del sector dentro del cual se encuentre el árbol al que tiene que satisfacer sus necesidades.

Esto es debido a que nosotros hemos conectado las tuberías de los goteros a la tubería que transporta el agua a los difusores, y no podemos establecer dos tiempos de riego diferentes para los goteros y para los difusores, ya que cada sector está regulado por una única electroválvula.

Debido a que estas plantas también se benefician del exceso de agua por solape de los difusores. Con lo cual, no sería necesario suministrarle riego, pero para asegurarnos de su buen crecimiento, se va a dimensionar estas plantas con el mismo criterio que el resto de los parterres regados por goteo, pero manteniendo el tiempo de riego de los difusores. En la tabla adjunta a continuación, se puede observar que el tiempo necesario serían 50 minutos.

## Cálculo del tiempo de riego para los sectores regados por goteo.

Puesto que vamos a englobar el riego de todas estas especies en un único sector, siendo el tiempo de riego el mismo para todas ellas, y como cada una tiene unas necesidades hídricas determinadas, lo que tendremos que hacer es combinar el tipo y el número de goteros para aportar a cada especie la cantidad de agua al día que necesite. Al final elegiremos un tiempo de riego óptimo para todas ellas.

Ej : parterre 2.1.

- Necesidades totales de cada parterre (Nt parterre):

Nt parterre = Nt de planta * Nº plantas

Nt parterre = 23 (l/día) (porte grande) * 23 ud = 529 (l/día)

- Caudal aportado por los emisores en cada parterre (Qa parterre):

Qa parterre = Qgotero *  Nºgoteros

Qa parterre = 4 (l/h) * 6 got/planta * 23 plantas = 552 (l/h)

Una vez calculados estos dos datos procederemos a calcular el tiempo de riego del sector expresado en min/día:

Tr = Nt parterre / Qa parterre

Tr = 529 (l/día)/ 552(l/h) * 60 (min/h) = 57,5 min/día.

A continuación calculamos el caudal real a aportar, en todos los parterres.

Q real (l/dia) = T real (min/día)* Q parterre (l/h)/60 (min/h)

| Sector | Parterre | Nt | nº plantas | Nt parterre (l/dia) | Q goteo (l/h) | Nº got/planta | Nº goteros estimado | Q parterre (l/h) | Tr (min/dia) | Tr seleccionado (min/dia) | Q real aportado (l/dia) | Sector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14,25 | 22 | 313,5 | 4 | 4 | 88 | 352 | 53,44 | 58 | 340,00 | 3406,47 |
|  | 1 | 0,5 | 122 | 61 | 2,2 | 0,25 | 30,5 | 67,1 | 54,55 |  | 64,81 |  |
|  | 2 | 14,25 | 7 | 99,75 | 4 | 4 | 28 | 112 | 53,44 |  | 108,18 |  |
|  | 2 | 4,25 | 80 | 340 | 2,2 | 2 | 160 | 352 | 57,95 |  | 340,00 |  |
|  | 3 | 14,25 | 12 | 171 | 4 | 4 | 48 | 192 | 53,44 |  | 185,45 |  |
|  | 3 | 4,25 | 30 | 127,5 | 2,2 | 2 | 60 | 132 | 57,95 |  | 127,50 |  |
|  | 4 | 14,25 | 2 | 28,5 | 4 | 4 | 8 | 32 | 53,44 |  | 30,91 |  |
|  | 4 | 4,25 | 142 | 603,5 | 2,2 | 2 | 284 | 624,8 | 57,95 |  | 603,50 |  |
|  | 5 | 14,25 | 10 | 142,5 | 4 | 4 | 40 | 160 | 53,44 |  | 154,55 |  |
|  | 5 | 4,25 | 15 | 63,75 | 2,2 | 2 | 30 | 66 | 57,95 |  | 63,75 |  |
|  | 6 | 14,25 | 21 | 299,25 | 4 | 4 | 84 | 336 | 53,44 |  | 324,55 |  |
|  | 6 | 4,25 | 25 | 106,25 | 2,2 | 2 | 50 | 110 | 57,95 |  | 106,25 |  |
|  | 7 | 14,25 | 4 | 57 | 4 | 4 | 16 | 64 | 53,44 |  | 61,82 |  |
|  | 7 | 4,25 | 150 | 637,5 | 2,2 | 2 | 300 | 660 | 57,95 |  | 637,50 |  |
|  | 8 | 14,25 | 1 | 14,25 | 4 | 4 | 4 | 16 | 53,44 |  | 15,45 |  |
|  | 8 | 4,25 | 57 | 242,25 | 2,2 | 2 | 114 | 250,8 | 57,95 |  | 242,25 |  |
| 2 | 1 | 23 | 23 | 529 | 4 | 6 | 138 | 552 | 57,50 | 58 | 533,18 | 2232,41 |
|  | 2 | 23 | 6 | 138 | 4 | 6 | 36 | 144 | 57,50 |  | 139,09 |  |
|  | 3 | 23 | 7 | 161 | 4 | 6 | 42 | 168 | 57,50 |  | 162,27 |  |
|  | 3 | 14,25 | 6 | 85,5 | 4 | 4 | 24 | 96 | 53,44 |  | 92,73 |  |
|  | 4 | 4,25 | 18 | 76,5 | 2,2 | 2 | 36 | 79,2 | 57,95 |  | 76,50 |  |
|  | 5 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 30 | 120 | 57,50 |  | 115,91 |  |
|  | 6 | 23 | 4 | 92 | 4 | 6 | 24 | 96 | 57,50 |  | 92,73 |  |
|  | 7 | 23 | 20 | 460 | 4 | 6 | 120 | 480 | 57,50 |  | 463,64 |  |
|  | 8 | 14,25 | 5 | 71,25 | 4 | 4 | 20 | 80 | 53,44 |  | 77,27 |  |
|  | 8 | 23 | 2 | 46 | 4 | 6 | 12 | 48 | 57,50 |  | 46,36 |  |
|  | 8 | 4,25 | 40 | 170 | 2,2 | 2 | 80 | 176 | 57,95 |  | 170,00 |  |
|  | 9 | 4,25 | 40 | 170 | 4 | 1 | 40 | 160 | 63,75 |  | 154,55 |  |
|  | 9 | 14,25 | 7 | 99,75 | 4 | 4 | 28 | 112 | 53,44 |  | 108,18 |  |
| 3 | 1 | 4,25 | 140 | 595 | 2,2 | 2 | 280 | 616 | 57,95 | 58 | 595,00 | 1813,59 |
|  | 1 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 30 | 120 | 57,50 |  | 115,91 |  |
|  | 2 | 23 | 8 | 184 | 4 | 6 | 48 | 192 | 57,50 |  | 185,45 |  |
|  | 3 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 30 | 120 | 57,50 |  | 115,91 |  |
|  | 4 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 30 | 120 | 57,50 |  | 115,91 |  |
|  | 5 | 4,25 | 74 | 314,5 | 2,2 | 2,00 | 148 | 325,6 | 57,95 |  | 314,50 |  |
|  | 6 | 23 | 2 | 46 | 4 | 6 | 12 | 48 | 57,50 |  | 46,36 |  |
|  | 7 | 23 | 3 | 69 | 4 | 6 | 18 | 72 | 57,50 |  | 69,55 |  |
|  | 8 | 23 | 7 | 161 | 4 | 6 | 42 | 168 | 57,50 |  | 162,27 |  |
|  | 9 | 23 | 4 | 92 | 4 | 6 | 24 | 96 | 57,50 |  | 92,73 |  |
| 4 | 1 | 23 | 3 | 69 | 4 | 6 | 18 | 72 | 57,50 | 58 | 69,55 | 2172,91 |
|  | 2 | 23 | 9 | 207 | 4 | 6 | 54 | 216 | 57,50 |  | 208,64 |  |
|  | 3 | 23 | 2 | 46 | 4 | 6 | 12 | 48 | 57,50 |  | 46,36 |  |
|  | 4 | 14,25 | 1 | 14,25 | 4 | 4 | 4 | 16 | 53,44 |  | 15,45 |  |
|  | 5 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 30 | 120 | 57,50 |  | 115,91 |  |
|  | 5 | 4,25 | 6 | 25,5 | 2,2 | 2 | 12 | 26,4 | 57,95 |  | 25,50 |  |
|  | 6 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 30 | 120 | 57,50 |  | 115,91 |  |
|  | 6 | 4,25 | 42 | 178,5 | 2,2 | 2 | 84 | 184,8 | 57,95 |  | 178,50 |  |
|  | 7 | 23 | 9 | 207 | 4 | 6 | 54 | 216 | 57,50 |  | 208,64 |  |
|  | 7 | 4,25 | 144 | 612 | 2,2 | 2 | 288 | 633,6 | 57,95 |  | 612,00 |  |
|  | 8 | 14,25 | 17 | 242,25 | 4 | 4 | 68 | 272 | 53,44 |  | 262,73 |  |
|  | 8 | 4,25 | 6 | 25,5 | 2,2 | 2 | 12 | 26,4 | 57,95 |  | 25,50 |  |
|  | 9 | 14,25 | 17 | 242,25 | 4 | 4 | 68 | 272 | 53,44 |  | 262,73 |  |
|  | 9 | 4,25 | 6 | 25,5 | 2,2 | 2 | 12 | 26,4 | 57,95 |  | 25,50 |  |
|  | 1 | 7 |  | 9030 |  |  |  | 49440,00 |  | 12,00 | 9888,00 | 5 |
| 5 | 1 | 14,25 | 13 | 185,25 | 4 | 4 | 23,2 | 370,5 | 30,00 |  | 74,10 |  |
| 5 | 1 | 23 | 10 | 230 | 4 | 6 | 20 | 460 | 30,00 |  | 92,00 |  |
|  | 2 | 7 |  | 4011 |  |  |  | 19680 |  |  | 3936,00 |  |
| 5 | 2 | 14,25 | 9 | 128,25 | 4 | 4 | 16,1 | 256,5 | 30,00 |  | 51,30 |  |
| 5 | 2 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 9,6 | 230 | 30,00 |  | 46,00 |  |
|  | 3 | 7 |  | 2996 |  |  |  | 13440 |  |  | 2688,00 |  |
| 5 | 3 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 9,6 | 230 | 30,00 |  | 46,00 |  |
|  | 4 | 7 |  | 4595,29 |  |  |  | 20160 |  |  | 4032,00 |  |
| 5 | 4 | 14,25 | 4 | 57 | 4 | 4 | 7,2 | 114 | 30,00 |  | 22,80 |  |
| 5 | 4 | 23 | 5 | 115 | 4 | 6 | 9,6 | 230 | 30,00 |  | 46,00 |  |
| 5 | 5 | 14,25 | 3 | 42,75 | 4 | 4 | 5,4 | 85,5 | 30,00 |  | 17,10 | 108,70 |
| 5 | 6 | 23 | 5 | 115 | 6 | 4 | 9,6 | 230 | 30,00 |  | 46,00 |  |
| 5 | 7 | 14,25 | 8 | 114 | 4 | 4 | 14,3 | 228 | 30,00 |  | 45,60 |  |
| 6 | 1 | 14,25 | 118 | 1681,5 | 4 | 4 | 472 | 1888 | 53,44 | 54,00 | 1699,20 | 3024,00 |
|  | 2 | 14,25 | 25 | 356,25 | 4 | 4 | 100 | 400 | 53,44 |  | 360,00 |  |
|  | 3 | 14,25 | 37 | 527,25 | 4 | 4 | 148 | 592 | 53,44 |  | 532,80 |  |
|  | 4 | 14,25 | 30 | 427,5 | 4 | 4 | 120 | 480 | 53,44 |  | 432,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.680,28 | l/dia |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,680 | m3/dia |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | m3/h |

Como podemos observar en la tabla anterior, se ha obtenido un tiempo de riego por goteo muy similar en todos los parterres; particular, en los parterres del 1 al 4 el tiempo obtenido es de 58 minutos, en el parterre 5, se ha obtenido 50 minutos, pero al estar en la zona regada con difusores, debido al solapamiento, lo hemos reducido a 20 minutos. Por último, el parterre 6 en el que hemos obtenido 54 minutos.

Tiempos de riego por meses y sectores (min/día)

Los resultados obtenidos para el mes de máximas necesidades, lo adaptamos a las necesidades de cada mes para optimizar el ahorro de agua y no regar en exceso.

| MES | Tr (min/día) |
| --- | --- |
|  | PARTERRE |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Enero | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 |
| Febrero | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 15 |
| Marzo | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 27 |
| Abril | 38 | 37 | 37 | 37 | 8 | 35 |
| Mayo | 46 | 45 | 45 | 45 | 9 | 43 |
| Junio | 57 | 56 | 56 | 56 | 12 | 53 |
| Julio | 58 | 58 | 58 | 58 | 12 | 54 |
| Agosto | 53 | 53 | 53 | 53 | 11 | 50 |
| Septiembre | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 38 |
| Octubre | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 24 |
| Noviembre | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 13 |
| Diciembre | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 |

## Caudales totales aportados en cada sector.

| PARTERRE | Qa difusión | Qa goteo | Qa total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (l/h) | (l/h) | (l/h) |
| 1 | 0 | 3.406 | 3.406 |
| 2 | 0 | 2.232 | 2.232 |
| 3 | 0 | 1.814 | 1.814 |
| 4 | 0 | 2.173 | 2.173 |
| 5 | 20.544 | 487 | 21.031 |
| 6 | 0 | 3.024 | 3.024 |